## Slide 1
Автомобильный тягач — основа современной логистики
Классификация, устройство, ключевые характеристики и примеры техники
[Ваше имя / курс / группа]

## Slide 2
Что такое тягач?
Суть понятия: тягач не имеет грузовой платформы (кузова), его главная задача — создание тягового усилия.
Автопоезд: тягач + полуприцеп/прицеп вместе образуют автопоезд (в быту часто называют «фурой»).
Главное преимущество: универсальность — один тягач может поочерёдно работать со шторным, рефрижераторным, контейнеровозным или самосвальным полуприцепом.

## Slide 3
Основные виды тягачей
Седельные тягачи: самый массовый тип. Сцепка с полуприцепом — через седельно-сцепное устройство («седло») на раме. Пример: КАМАЗ-54901, Ford F-MAX.
Балластные тягачи: работают с тяжёлыми и крупногабаритными прицепами (балласт увеличивает вес и сцепление с дорогой).
Карьерные и внедорожные: используются в тяжёлых условиях шахт, строек и карьеров.
Аэродромные тягачи: спецтехника для буксировки самолётов.

## Slide 4
Ключевые технические характеристики
Колёсная формула:
  4×2 — двухосная классика для стандартных магистральных перевозок
  6×4 — трёхосная конфигурация для тяжёлых грузов и сложных дорог
Двигатель и крутящий момент: высокий крутящий момент (например, 2500 Нм у Ford F-MAX) важнее чистой мощности для тяги тяжёлого автопоезда.
Экологический класс: Евро-5, Евро-6 и выше.
Коробка передач: современные модели перешли на автоматизированные трансмиссии для экономии топлива.

## Slide 5
Анатомия седельного тягача
Кабина: рабочее место и «дом» водителя в дальних рейсах (высокие кабины с двумя спальными местами, климат-контролем, мониторингом усталости).
Седельно-сцепное устройство (ССУ): шкворнево-седельный механизм быстрой сцепки.
Рама и подвеска: усиленный лонжерон рамы, пневматическая задняя подвеска для плавности хода и сохранности груза.

## Slide 6
Примеры современных моделей
Российский сегмент: КАМАЗ-54901 — флагманский магистральный тягач нового поколения с цифровыми системами помощи водителю.
Иностранные бренды: Ford F-MAX (мощный двигатель Ecotorq 12,7 л на 500 л.с.), китайские производители семейства Dongfeng GX, европейские MAN TGX, DAF и IVECO.

## Slide 7
Заключение и выводы
Автомобильный тягач — ядро современной цепи поставок и межрегиональной торговли.
Главный тренд развития: цифровизация, рост комфорта водителя, повышение топливной эффективности и переход на экологичные двигатели.
Вопросы и обсуждение